Отзыв официального оппонента

на диссертационную работу Джаппарова Тамерлана Абсалам-Гаджиевича «Исследование термической стабильности алифатических спиртов в их водных растворах», представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника.

Актуальность темы диссертации. Знания о необратимом процессе термической деструкции (разрушении) молекул термонестабильных жидкостей (формиаты, органические соединения и др.) при субкритических и сверхкритических температурах необходимы как в научных исследованиях, так и в инженерной практике. Актуальность этой темы состоит в следующем. В экспериментальных исследованиях фазовых равновесий и критического состояния систем с ограниченной термической стабильностью при околокритических температурах деструкция представляет значительные трудности в определении параметров фазовых переходов 2 рода и координатов критической точки, погрешность которых в свою очередь влияет на форму кривой сосуществования фаз и ее прямолинейного диаметра в окрестности критической точки. Данный факт затрудняет также установление количественной связи между измеряемыми в эксперименте макроскопическими свойствами веществ со строением их молекул и характером межмолекулярных взаимодействий. Сильное влияние может оказать деструкция на точность р,v,Т - измерений термонестабильных веществ и их растворов при сверхкритических температурах, следовательно, и на их термодинамическое поведение. В этом случае мы имеем дело с системой, состоящей из продуктов термического разложения исходного термонестабильного вещества, количественное соотношение которых зависит в основном от температуры. Для аналитического описания и прогнозирования свойств таких сложных систем нужны, во-первых, экспериментальные данные, в частности р,v,Т,х - зависимости, проведенные при наличии термической деструкции молекул вещества. Во-вторых, масс-спектрометрический анализ продуктов термического разложения на всех его стадиях. В-третьих, значения кинетических параметров. При наличии этих данных представляется возможным корректное математическое моделирование процесса термического разложения веществ и учет его влияния в расчетах технологических процессов, когда в качестве растворителя или сорастворителя целесообразно использование органических соединений.

Таким образом, тему рассматриваемой диссертационной работы можно считать актуальной и востребованной как для научных исследований, так и для практического приложения.

В связи с вышесказанным в диссертационной работе определены и решены следующие основные задачи:

1) создана пьезометрическая экспериментальная установка и разработана методика измерений для определения области термической стабильности и изучения процесса термического разложения жидкостей методом определения изотермического роста давления в системе;

2) определены значения температур начала термической деструкции индивидуальных и смешанных с водой спиртов (метанола, этанола, н-пропанола, н-бутанола);

3) установлена зависимость изотермической скорости разложения молекул спиртов от температуры, концентрации их и числа атомов углерода в молекуле;

4) рассчитаны изменения термодинамических функций и оценены значения кинетических параметров исследованных систем в процессе термической деструкции.

Достоверность и научная новизна результатов исследований.  Экспериментальные значения температур начала термического разложения  метанола, этанола, н-пропанола, н-бутанола в чистом виде и в смесях с водой получены впервые, и поэтому их следует признать новыми. Автором установлено, что метанол, этанол и н-пропанол стабильны в пределах температур до их критических значений, а в н-бутаноле деструкция начинается при температуре до ее критического значения. Впервые же установлена зависимость температур начала термической деструкции смешанных с водой спиртов от их концентрации и числа атомов углерода в молекуле. Достоверность  результатов подтверждается использованием в эксперименте сертифицированных измерительных средств, современных компьютерных программ для обработки данных измерений, и соответствием полученных результатов физическим представлениям о механизме термической деструкции органических соединений.

Краткое описание работы. Содержание диссертации изложено на 173 страницах. Состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы (158 наименований), приложения (2 таблицы), содержит 56 рисунков и 17 таблиц.

Во введении диссертации обсуждается состояние научной проблемы, выбранной для исследований. Сформулирована цель и основные задачи исследований, отмечена научная новизна, практическое значение, приводятся положения и выводы, выносимые на защиту. Приведены данные об объеме и структуре диссертации.

В первой главе приведен подробный анализ литературных данных по исследованию термической стабильности органических соединений – алифатических спиртов. Отмечено, что в основном известные работы посвящены термической деструкции спиртов при сверхкритических температурах и результаты исследований различных авторов плохо согласуются между собой, некоторые даже противоречат друг другу. Действительно, по данным одних исследователей термическое разложение наблюдается при докритических температурах, а другие утверждают об отсутствии процесса деструкции в этой области параметров. Обоснована необходимость экспериментального исследования термического разложения алифатических спиртов при субкритических, околокритических и сверхкритических температурах.

Во второй главе  дано подробное описание экспериментальной установки и методики проведения измерений. Правильно обоснован метод изотермического роста давления в закрытой системе для определения температуры начала термической деструкции молекул спиртов и оценки скорости их термического разложения при различных температурах. Приведены данные о погрешностях измеряемых и определяемых параметров, характеризующих установку.

В третьей главе приведены результаты измерений, представленные в виде таблиц и диаграмм. Показано, что первые три члена гомологического ряда алифатических спиртов (метанол, этанол, н-пропанол) не разлагаются при докритических их температурах, а н-бутанол начинает разлагаться при температуре ниже критической. Наглядно показано, что температуры начала термического разложения растворенных в воде спиртов зависят от их концентрации и числа атомов углерода (таблица 4, рис.19). Экспериментальные данные о температурах начала термической деструкции чистых и растворенных спиртов обобщены полиномом (8) и представлены Тн,х,С – поверхностью (рис.20). Величина скорости термического разложения оценена по изотермическому росту давления ΔР в течение промежутка времени Δτ, то есть величиной  (ΔР/Δτ)Т . Зависимость этой величины от температуры Т, концентрации спирта х (мольные доли) и числа атомов углерода описаны двухпараметрическими полиномиальными уравнениями (9,10,11). Расчетные значения скорости термической деструкции для исследованных спиртов приведены в таблице 6. Автором работы рассчитаны изменения термодинамических свойств спиртов и их водных растворов  относительно стандартного состояния (Р=0.1 МПа и Т=583.15-663.15) с учетом термического разложения по уравнению Редлиха-Квонга (стр.68). Рассчитанные значения приведены в приложении (таблица 2). В процессе термической деструкции изохорная теплоемкость увеличивается, а изобарная уменьшается. Показано, что характерным для изотермических изменений U, S, H, F и G исследованных систем является их увеличение с ростом температуры и уменьшение во времени.

В четвертой главе оценены значения как кинетических параметров (константа скорости, энергия активации), так и активационных (внутренняя энергия активации, энтальпия активации и энергия Гельмгольца активации) термической деструкции чистых и смешанных с водой спиртов.

В заключении приводятся основные результаты, выносимые на защиту.

Основная часть диссертационной работы состоит из экспериментальных результатов, представленных в виде таблиц и диаграмм.

Полученные автором результаты, несомненно, являются новыми. Они важны в первую очередь в экспериментальных и теоретических исследованиях критических свойств термически нестабильных веществ, и для точных расчетов различных технологических процессов, а также для решения существующих проблем физики жидкостей. В этом состоит практическая значимость данной работы.

Несмотря на очевидные достоинства рассматриваемой работы, следует отметить ее некоторые слабые места, в частности:

- Автором диссертации не проведены качественный и количественный анализы продуктов термического разложения спиртов.

- Работу усилило бы, если автор определил температуры начала термической деструкции органических соединений, исследованных другими авторами тем же методом изотермического роста давления (например, Э.С. Блейк с соавторами, на которого имеется ссылка в обзоре диссертации).

Имеются также немногочисленные неточности в тексте. Например, во введении на стр. 6 вместо выражения «… максимальное значение температуры…» следует писать «… минимальное значение температуры…».

Эти замечания ни в коей мере не ставят под сомнения результаты, полученные автором.

Основные результаты диссертации в полной мере представлены в научной печати, в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК РФ, и неоднократно обсуждались на конференциях различного уровня.

Список использованной литературы является достаточно полным и соответствует теме диссертации.

Тема и содержание диссертации соответствует паспорту заявленной специальности 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника.

Автореферат и публикации достаточно полно отражают содержание диссертационной работы.